## Slide 1
Раздел 4. Расчет затрат электроэнергии
Расчет затрат электроэнергии Зэл., руб., осуществляется на основе данных о нормах расхода электроэнергии по определенному виду оборудования и данных о стоимости 1 кВт*ч.
Общий расход электроэнергии Wэл., кВт., определяется по формуле:
Wэл. =
где  Р – сумма установленных мощностей оборудования, кВт.*ч,
Т – фонд времени работы оборудования, часов.
k з.о. – коэф-т загрузки оборудования во время ремонта (определить самостоятельно)
k о. – коэффициент одновременной предельной нагрузки (0,7 – 0,75)
k с. – коэффициент, учитывающий потери в сети, равен 0,96
– коэффициент полезного действия двигателей (0, 85 – 0,9)
Для определения суммарной мощности  Р узнаем мощность двигателей оборудования используемого в работе.
Фонд времени (Т) определяем по графику работ приведенному в работе.

## Slide 2
Затраты на электроэнергию рассчитывается по формуле:
З эл. = W эл. * Ц ,
где Wэл. – общий расход электроэнергии, кВт,
Ц – стоимость одного кВт*ч электроэнергии
Стоимость электроэнергии принимаем 2-3 руб. за кВт.
В этом же разделе считаем затраты на топливо
(для БЕЛАЗов, бульдозеров, погрузчиков…..)
(пример возможного расчета ниже!)

## Slide 3
Карьерный самосвал БелАЗ-75137 грузоподъемностью 130-136 тонн
Номинальная мощность при 1900 об/мин, кВт (л.с.) 1193 (1600)
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч 201 (грамм на кВт)
Объем бака 1900 литров
Расход топлива в литрах в час:
Q = N*q/(1000*R*k1)
где q - удельный расход топлива; N - мощность, л.с. (кВт); R - плотность дизельного топлива (0,85 кг/дм3); k1 - коэффициент, характеризующий процентное соотношение времени работы при максимальной частоте вращения коленвала двигателя (предполагается, что из 100% рабочего времени, на максимальных оборотах машина работает только 30%, поэтому k1 будет равен 70%:30% = 2,33.) Q - расход топлива в литрах в час.
Q = 1193 * 201/ (1000*0,85 *2,33)= 239793/1980,5 = 121 литр в час

## Slide 4
Наименование оборудования | Стоимость основных фондов, руб. | Норма амортизации, % | Сумма амортизационных отчислений, руб.
1. ... |  |  | 
2. ... |  |  | 
Итого |  |  | 
1. Стоимость основных фондов определяется по данным предприятия.
2. Нормы амортизации принимаются по положению
«О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление ОФ» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1927/
3. Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:
А = (Фоф * Н а) / 100% ,
где Фоф – стоимость основных фондов, руб.
Н а – норма амортизации ОФ, %
5. Амортизация основных фондов.
Расчет амортизационных отчислений производится по видам основных фондов задействованных в работе.
При желании норму амортизации (На) можно рассчитать самостоятельно по формуле:
На = 1/ Тн,
где Тн – нормативный срок эксплуатации оборудования в годах.
Данный срок можно принять примерно.
Стоимость основных фондов (Фоф) определяем примерную, на основании данных интернета о стоимости подобного оборудования.

## Slide 5
В каждом разделе не забываем про теорию.
Приводим определения рассматриваемых показателей!
Даем объяснения по последовательности расчета.
Делаем ссылки на источники, из которых взята информация.